附件1

长春市公共机构节水型单位建设标准

一、节水技术标准（45分）

| 序号 | 指标 | 计算方法 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水计量率 |  | 用水单位水计量率达到100%，次级用水单位水计量率达到90%，分别达到9分，用水单位水计量率不达标不得分；次级用水单位水计量率每低1%，扣2分，扣完为止。 | 9 |
| 2 | ★节水器具普及率 |  | 节水设备、器具数量占总用水设备、器具的比例低于95%不得分，每高1%得2分，满分10分。 | 10 |
| 3 | 人均用水量 |  | 依据评价上一自然年度全省同类型单位用水量平均值进行判定：人均用水≦0.9×平均值，得10分；0.9×平均值<人均用水量≦平均值，得8分；平均值<人均用水量≦1.1×平均值，得5分；1.1×平均值<人均用水量≦1.2×平均值，得3分；1.2×平均值<人均用水量，得0分。 | 10 |
| 4 | 用水器具漏失率 |  | 用水器具漏失率≦4%得8分，每高1%，扣2分，扣完为止。 | 8 |
| 5 | 中央空调冷却水补水率 |  | 中央空调冷却水补水率≦1%得5分，每高0.1%，扣1分，扣完为止（无此项，不扣分）。 | 5 |
| 6 | 锅炉冷凝水回收率 |  | 锅炉冷凝水回收率率大于50%得3分，每低2%，扣1分，扣完为止（无此项，不扣分）。 | 3 |

二、节水管理标准（55分）

| 序号 | 指标 | 考核方法 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度 | 查看文件和相关资料 | 1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度，得3分；2）制定用水计划并落实，得2分，完成当年内部节水指标得2分；3）明确节水主管部门，得2分，明确节水管理人员，得2分；4）两年内未受到浪费用水处罚，得2分。 | 13 |
| 2 | 计量统计 | 查阅有关资料，核实数据 | 1）依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149- 2012），用水计量器具的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，得5分；实现按分户、功能分区计量，得3分；实现按分户计量得1分；2）有原始用水记录和统计台账得2分。 | 7 |
| 3 | 节水技术推广与改造 | 查阅节水改造资料和设施建设材料、核对节水器具清单，现场查看 | 1）新建、改建扩建的单位，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得2分（无新、改、扩建工程，不扣分；2）实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，每实施一项得1分，满分3分；3）铺设透水地面或地面采取透水措施，得1分；4）所用节水设备和器具全部为列入《节能产品政府采购清单》的节水产品，得3分；5）景观用水、泳池（浴室）等设置水处理再利用装置，每一项得1分，满分2分；6）绿化采用高效浇灌方式得2分（无绿化不扣分）。 | 13 |
| 4 | 管理维护 | 查阅相关资料、现场抽查 | 1）定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得3分；2)无擅自停用节水设施行为得2分；3）有完整的管网图得3分；4）有完整的计量网络图和3分；5）开展水平衡测试得2分，近5年内有水平衡测试报告书得2分。 | 15 |
| 5 | 节水宣传 | 查阅相关资料、现场查看 | 1）编制节水宣传材料得2分；2）开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等，得2分；3）在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得3分。 | 7 |

三、鼓励性节水措施标准（5分，加分项）

| 序号 | 指标 | 考核方法 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非常规水源利用 | 查阅有关资料、现场查看 | 1）建设雨水集蓄设施或再生水利用系统并有效利用得3分；2）绿化、景观用水等采用非常规水源，每一项得1分，总分2分。 | 5 |

长春市公共机构节水型单位建设标准

说  明

一、为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号），深入推进公共机构节水型单位创建工作，根据国管局印发的《关于加强公共机构节水工作的通知》（国管节能〔2013〕181号），以及长春市公共机构实际情况，制定本标准。

二、本标准适用于长春市公共机构节水型单位的建设和验收。

三、公共机构节水型单位建设标准主要由节水技术标准、节水管理标准、鼓励性节水措施标准三部分组成，总计100+5分。其中技术标准为45分，由水计量率、节水器具普及率等6项指标组成；管理标准为55分，由规章制度、计量统计等5项指标组成；鼓励性节水措施标准（非常规水资源利用指标）5分作为加分项。

四、公共机构节水型单位的总得分应当≥90分，并且任一加“★”指标的得分不得为0分。

五、技术指标中，各项指标解释及验收方法如下：

（一）水计量率是指在一定的时间内，用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）的水计量器具计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比，其计算公式按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009）国家标准执行，验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式；

（二）节水器具普及率中节水设备、器具是提高用水效率，减少水使用量的机械设备和储存设备的统称，如节水型水龙头、便器、淋浴、喷灌等器具，验收时采取现场随机抽查的方式，抽查的用水点不少于10处；

（三）人均用水量是指单位年用水量和在编职工数的比值，同类型单位是指性质相似、用水习惯相似、水用途相似的单位，验收时采取查阅资料的方式；

（四）用水器具是指单位内所有的用水设备和部位。器具漏水有一处滴漏点算一处漏水，验收时采取现场随机抽查的方式，抽查用水点不少于10处；

（五）中央空调冷却补水率是指用于中央空调冷却塔补水量占总循环量的百分比。验收时采取随机抽查的方式；

（六）锅炉冷凝水回收率是指蒸汽冷凝水回用量与年蒸汽发气量的比值，验收时采取查阅资料与现场查验相结合的方式。

长春市公共机构节水型单位申报表

单位名称：

申报日期：

长春市水务局

长春市机关事务管理局

长春市城乡建设委员会

填表说明

- 申报单位应认真阅读《节水型企业评价导则》，参照有关要求如实编写申报表，并提供必要的证明材料。

- 情况具体、真实，数据计算准确。

- 申报表包含但不限于下列内容:

- 申报单位简介

- 申报单位自评表

- 参照各项考核指标要求需另附材料，用纸与报告书规格相同。

- 以上材料需按顺序编排,并在相应位置加盖相应单位公章。

表1

申报单位简介

| 单位名称(盖章) |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 联 系 人 |  | 办公电话 |  | 手 机 |  |
| 单位人数 |  | 年用水总量(立方米) |  | 年节水总量(立方米) |  |
| 单位节水情况 |
| （主管部门意见）盖章 | （所属区节能管理部门意见）盖章 |

表2

申报单位自评表

| 序号 | 考核内容 | 自查情况 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水计量率 | 计量水量: |  |
|  |  | 总水量: |  |
|  |  | 计量率: |  |
| 2 | 节水器具普及率 | 总数: |  |
|  |  | 节水器具数: |  |
|  |  | 普及率: |  |
| 3 | 人均用水量 | 总用水量: |  |
|  |  | 总人数: |  |
|  |  | 人均用水量: |  |
| 4 | 用水器具漏失率 | 总数: |  |
|  |  | 漏水数: |  |
|  |  | 漏失率: |  |
| 5 | 中央空调冷却补水率 | 总循环量: |  |
|  |  | 补水量: |  |
|  |  | 补水率: |  |
| 6 | 锅炉冷凝水回收率 | 发气量: |  |
|  |  | 回收量: |  |
|  |  | 回收率: |  |
| 7 | 规章制度 |  |  |
| 8 | 计量统计 |  |  |
| 9 | 节水技术推广与改革 |  |  |
| 10 | 管理维护 |  |  |
| 11 | 节水宣传 |  |  |
| 12 | 非常规水源利用(加分项) |  |  |
| 合 计 |  |

表3

长春市公共机构节水型单位建设统计汇总表

部门（单位、县市区）

| 单位名称 | 总建筑面积（m2） | 用能人数 | 2019年水消耗量（吨） | 节水器具 普及情况 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“部门”一栏里填写市直各部门单位或县（市、区）名称；“单位名称”一栏填写本级及所属事业单位名称；“节水器具普及情况”一栏里填写该单位现有节水器具的数量和实际节水器具的普及率（使用数量／总数量％）。

# Text boxes

附件2